## Slide 1
第一章 作业题
1.简述 存储程序 式计算机的特点。
2.简述存储程序式计算机的各个部件的作用。
3.控制器主要包含哪几个组成部件，各有什么作用。
4.主存储器主要包含哪几个组成部分，各有什么作用。
5.什么是存储字长，什么是机器字长，字长与什么寄存器有关。

## Slide 2
1. 计算机由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部件组成
3. 指令和数据均用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成，操作码表示操作的性质，地址码表示操作数在存储器中的位置
6. 以运算器为中心，存储器和输入输出设备之间的数据传送经由运算器
2. 指令和数据以同等地位存放于存储器内，可按地址寻访
5. 指令在存储器中按顺序存放，顺序执行
存储程序式计算机的特点
Notes: 现代计算机都是存储程序式的计算机

## Slide 3
算术、逻辑运算
暂存中间运算结果
存放数据
和程序
将人熟悉的信息形式转换成机器能识别的形式
将运算结果转换成
人们熟悉的形式
控制程序和数据的输入、运行及处理运算结果
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备
Notes: 以运算器为中心，使得输入输出设备与存储器之间的数据传送通过运算器完成

## Slide 4
取指令
分析指令
执行指令
PC
IR
CU
取指
执行
PC 存放当前欲执行指令的地址，
具有计数功能（PC）+ 1 PC
IR 存放当前欲执行的指令
访存
访存
完成
一条
指令
CU 控制单元： 分析当前指令，发出各种微操作命令序列，以控制所有被控对象
PC
IR
CU
控制器的基本组成
Notes: 分析指令，也就是译码阶段，占用时间较短，在分配时钟节拍时，一般合并到取指阶段

## Slide 5
存储体
大楼
存储单元 存放一串二进制代码
存储字 存储单元中二进制代码的组合
每个存储单元赋予一个地址号
– 存储单元
– 存储元件
（0/1）
– 房间
– 床位
（无人/ 有人）
MDR
主存储器
存储体
MAR
存储器的基本组成

## Slide 6
MAR
MDR
存储器地址寄存器
位数反映存储单元的个数
存储器数据寄存器
位数反映存储字长
MDR
主存储器
存储体
MAR
Notes: 为了实现按地址访问主存，主存中必须配置两个寄存器MAR和MDR，二者其实起着速度缓冲与暂存的作用，由于计算机的速度远快于内存。

## Slide 7
机器字长
CPU一次能处理数据的位数
与CPU中的寄存器位数有关
存储字长和MDR寄存位数有关
Notes: 计算机性能的优劣根据软件、硬件的各类技术指标综合确定，这里主要讨论硬件的技术指标
机器字长会影响数的表示范围、精度、运算速度，受制于硬件的造价
最初用完成一次加法或乘法运算所需的时间衡量运算速度，显然不合理，辛普森法综合考虑每条指令的执行时间，以及它们在全部操作中所占的百分比
现在普遍采用单位时间内执行指令的平均条数衡量运算速度