## Slide 1: 第七章 应用层
授课教师：辜文蔚
南开大学

## Slide 2: 本章目标
掌握应用进程通信方式以及服务进程工作模式
掌握域名系统基本原理和工作机制
掌握电子邮件系统体系结构及基本工作原理
掌握Telnet、FTP、SNMP等应用层协议的工作原理

## Slide 3: 本章内容
7.1 应用层概述（P3）
7.2 域名系统（P20）
7.3 电子邮件（P42）
7.4 其它应用层协议（P52）
应用进程通信方式
服务器进程工作方式

## Slide 4: 应用进程通信方式
每个应用层协议都是为了解决某一应用问题，通过位于不同主机中的多个应用进程之间的通信和协同工作来完成
  两台主机通信实际是其上对应的两个应用进程(process)在通信
  应用进程: 为解决具体应用问题而彼此通信的进程
应用层的具体内容就是规定应用进程在通信时所遵循的协议
客户/服务器（C/S, Client/Server）方式
浏览器/服务器（B/S，Browser/Server） 方式
对等（P2P，Peer to Peer）方式

## Slide 5: 应用进程通信方式
应用层的许多协议是基于C/S方式，例如，在移动互联网环境下，每个应用APP都是一个客户端
  客户(client)和服务器(server)是指通信中所涉及的2个应用进程
  客户/服务器方式描述的是应用进程之间服务和被服务的关系
  客户是服务请求方（主动请求服务，被服务）
  服务器是服务提供方（被动接受服务请求，提供服务）
C/S方式可以是面向连接的，也可以是无连接的
面向连接时，C/S通信关系一旦建立，通信就是双向的，双方地位平等，都可发送和接收数据
(1)客户/服务器（C/S, Client/Server）方式

## Slide 6: 应用进程通信方式
功能较强的计算机可同时运行多个服务器进程
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
计算机 3
服务器1
服务器2
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
计算机 1
客户 1
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
计算机 2
客户 2
Internet

## Slide 7: 应用进程通信方式
客户进程的特点
  在进行通信时临时成为客户，它也可在本地进行其它的计算
  在用户计算机上运行，在打算通信时主动向远端服务器发起通信
  客户方必须知道服务器进程所在主机的IP地址才能发出服务请求
  需要时可以与多个服务器进行通信

## Slide 8: 应用进程通信方式
服务器进程的特点
  专门用来提供某种服务的程序，可“同时”处理多个远地或本地客户的请求
  必须始终处于运行状态才有可能提供服务
  通信开始之前服务器进程不需要知道客户进程所在主机的IP地址，无论客户请求来自哪里，服务器进程被动等待服务请求的到来即可
  通常是当系统启动时即自动调用并一直运行着
  某些服务器程序也可以由用户或其它进程在通信前启动
  被动等待并接受来自多个客户的通信请求

## Slide 9: 应用进程通信方式
B/S方式可以看做C/S方式的特例，即客户软件改为浏览器了
B/S方式采取浏览器请求、服务器响应的工作模式
在B/S方式下，用户界面完全通过Web浏览器实现，一部分事务逻辑在前端实现，但主要的事务逻辑在服务器端实现
(2)浏览器/服务器(B/S，Browser/Server) 方式
客户
浏览器
WEB
服务器
数据库服务器
1.HTTP请求
4.HTTP响应
2.查询
3.结果

## Slide 10: 应用进程通信方式
B/S方式通常采取3层架构实现
  数据层：由数据库服务器承担数据处理逻辑，其任务是接受Web服务器对数据库服务器提出的数据操作请求，然后由数据库服务器进行数据处理并把处理结果返回给Web服务器
  处理层：由Web服务器承担业务处理逻辑和页面存储管理，接受客户浏览器的任务请求，执行相应的事务处理
  表现层：浏览器仅承担网页信息的浏览功能, 以超文本格式实现信息的输入和浏览
实际部署时也可以把数据库服务器和Web服务器部署在同一台设备上
浏览器1
浏览器n
WEB服务器
数据库服务器
……

## Slide 11: 应用进程通信方式
B/S方式的3层架构示意
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
计算机 2
WEB服务器
数据链路层
物理层
传输层
网络层
浏览器
应用层
计算机 1
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
计算机 3
Internet
数据库服务器

## Slide 12: 应用进程通信方式
B/S方式的特点
  界面统一，使用简单。客户端只需要安装浏览器软件
  易于维护。对应用系统升级时，只需更新服务器端的软件，减轻了系统维护和升级的成本
  可扩展性好。采用标准的TCP/IP和HTTP协议，具有良好的扩展性
  信息共享度高。HTML是数据格式的一个开放标准，目前大多数流行的软件均支持HTML
  需要注意的是，在一种浏览器环境下开发的界面在另一种浏览器环境下可能有不完全适配的情况，这时需要安装对应的浏览器

## Slide 13: 应用进程通信方式
对等方式是指两个进程在通信时并不区分服务的请求方和服务的提供方
  只要两个主机都运行P2P软件，它们就可以进行平等、对等的通信
  双方都可以下载对方存储在硬盘中的共享文档
音频/视频应用推动了P2P对等通信方式的发展
音频/视频流量已占主要比例
(3) 对等（P2P，Peer to Peer）方式

## Slide 14: 应用进程通信方式
P2P方式从本质上看仍然是使用了C/S方式，但强调的是通信过程中的对等，这时每一个P2P进程既是客户同时也是服务器
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
计算机 2
数据链路层
物理层
传输层
网络层
服务器/客户 1
应用层
计算机 1
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
计算机 3
Internet
服务器/客户3
服务器/客户 2

## Slide 15: 服务器进程工作方式
循环方式(iterative mode)
  一次只运行一个服务进程
  当有多个客户进程请求服务时，服务进程就按请求的先后顺序依次做出响应 (阻塞方式)
并发方式(concurrent mode)
  可以同时运行多个服务进程
  每一个服务进程都对某个特定的客户进程做出响应 (非阻塞方式)

## Slide 16: 服务器进程工作方式
无连接循环方式服务
  使用无连接的UDP服务进程通常都工作在循环方式，即一个服务进程在同一时间只能向一个客户进程提供服务。(顺序服务)
    服务进程收到客户进程的请求后，就发送UDP用户数据报响应该客户
    对其他客户进程发来的请求则暂时不予理睬，这些请求都在服务端的队列中排队等候服务进程的处理
    当服务进程处理完毕一个请求时，就从队列中读取来自下一个客户进程的请求，然后继续处理

## Slide 17: 服务器进程工作方式
无连接循环方式服务
客户进程
客户套接字
UDP

服务进程
UDP

客户套接字
服务
套接字
UDP

客户进程
客户套接字
UDP

客户进程
一次一个
客户进程
服务进程只使用一个服务套接字。每个客户则使用自己设定端口号的客户套接字。

## Slide 18: 服务器进程工作方式
面向连接的并发方式服务
  面向连接的TCP服务进程通常都工作在并发服务方式，服务进程在同一时间可同时向多个客户进程提供服务。(并发服务)
  在TCP服务进程与多个客户进程之间必须建立多条TCP连接，每条TCP连接在其数据传送完毕后释放
  一个TCP连接对应一个（熟知）服务端口
  主服务进程在熟知端口等待客户进程发出的请求。一旦收到客户的请求，就创建一个从属服务进程，并指明从属服务进程使用临时套接字与该客户建立TCP连接，然后主服务进程继续在原来的熟知端口等待向其他客户提供服务

## Slide 19: 服务器进程工作方式
面向连接并发方式服务
TCP
主服务进程也称为父服务进程，而从属服务进程又称为子服务进程。

TCP
TCP

客户进程
客户套接字
临
时
套
接
字
TCP

客户进程
客户套接字

客户进程
客户套接字



主服务进程
TCP 连接
仅用于接受
服务请求的套接字
创建
从属服务进程
所有这些套接字都使用服务器的熟知端口号

## Slide 20: 本章内容
7.1 应用层概述（P3）
7.2 域名系统（P20）
7.3 电子邮件（P42）
7.4 其它应用层协议（P52）
历史和概述
域名系统名字空间和层次结构
域名服务器
域名解析过程

## Slide 21: 历史与概述
ARPANET时期
  Hosts.txt文件列出了所有计算机名称和它们的IP地址
  所有主机从指定站点上获取Hosts.txt文件
  Hosts.txt文件的使用在当时表现不错
互联网发展
  Hosts.txt文件变得越来越大
  需要集中管理来防止主机名冲突
1987年发布了域名系统的RFC文档（RFC1034、RFC1035）
  采用了一种层次的、基于域的命名模式，并使用分布式数据库系统实现
  主要用途是将主机名映射成IP地址
域名系统历史
历史

## Slide 22: 历史与概述
域名系统概述
  域名系统（DNS，Domain Name System）是互联网重要的基础设施之一，向所有需要域名解析的应用提供服务，主要负责将可读性好的域名映射成IP地址
  Internet采用层次结构的命名树作为主机的名字，并使用分布式的域名系统 DNS
  Internet的DNS是一个联机分布式数据库系统
  名字到域名的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的节点上运行，相应的节点也称为名字服务器(Name Server)或域名服务器(Domain Name Server)
域名
IP地址
DNS

## Slide 23: 域名系统名字空间和层次结构
com
net
org
edu
gov
mil
coop
biz
info
aero
int
cn
uk
…
hk
js
sh
bj
org
net
gov
edu
com
ac
…
pku
fudan
tju
nankai
…
树根
cctv
ibm
hp
mot
…
顶级域名
二级域名
三级域名
mail
www
四级域名
mail
cs
…
…
seu
sjtu
层次树状结构
按级划分
域
树

## Slide 24: 域名系统名字空间和层次结构
Internet的域名结构采用了层次树状结构的命名方法
域名的结构由若干个分量组成，各分量之间用小数点(.)隔开，总长不超过255个字符
各分量分别代表不同级别的域名。(≤63字符)
合法域名中，点“.”的个数至少为一个
通常，点“.”对应的英文单词为dot，也可以读为point
Internet的域名结构
… .三级域名.二级域名.顶级域名

## Slide 25: 域名系统名字空间和层次结构
国家或地区顶级域TLD，也记为ccTLD (cc: country code)
  例如.cn 表示中国，.us 表示美国，.uk 表示英国。目前有300多个
基础设施域.arpa (Address and Routing Parameter Area)
  专用于Internet基础设施目的
  目前有二级域ip6.arpa；iris.arpa；in-addr.arpa；uri.arpa；urn.arpa；home.arpa；as112.arpa；in-addr-servers.arpa；ipv4only.arpa等
通用顶级域gTLD
  早期规定了20个通用顶级域名，2011年批准新通用顶级域名(New Generic Top-level Domain，New gTLD)
  截至2020年，已注册有1200多个通用顶级域名
顶级域名TLD（Top Level Domain）一般有三类

## Slide 26: 域名系统名字空间和层次结构
  .com 表示公司企业 (commerce)
  .net 表示网络服务机构 (network)
  .org 表示非赢利性组织 (organization)
  .edu 表示教育机构(美国专用) (education)
  .gov 表示政府部门(美国专用) (government)
  .mil 表示军事部门(美国专用) (military)
  .int表示政府间国际合约建立的国际性组织 (international)
  .mobi 用于提供移动产品和服务的用户和供应商 (mobile)
早期的通用顶级域名

## Slide 27: 域名服务器
  保存关于域树(domain tree)的结构和设置信息的服务器程序称为名字服务器(name server)或域名服务器，负责域名解析工作
  每个域名服务器具有连向其它有关域名服务器的信息，当需要查询其它域的信息时，能够知道或使其它域名服务器知道到哪里去找别的域名服务器，使域名解析过程能够完成
  域名与IP地址可以是一对一、一对多或者多对一的关系
  域名解析过程对用户透明
域名
IP地址
域名解析
IP地址
域名
域名反解析

## Slide 28: 域名服务器
Internet上域名服务器系统按域名层次树状安排，每个域名服务器管辖一部分域
一个域名服务器所负责或管辖（有权限的）范围称为管辖区(zone) ，简称为区
各单位根据具体情况来划分自己管辖区，在一个区中的所有节点必须是能够连通的
域名服务器的管辖范围以“区”为单位，而不是以“域”为单位
管辖区是域名“域”的子集，管辖区可以小于或等于域，但不可能大于域
域名系统的区域

## Slide 29: 域名服务器
管辖区的不同划分方法
域 abc.com
区abc.com
abc
x
u
v
w
t
y
(a) 区 = 域
(b) 区 < 域
域 abc.com
区abc.com
区y.abc.com
abc
x
u
v
w
t
y
com
edu
org
根
com
edu
org
根

## Slide 30: 域名服务器
总体上，域名系统的域名服务器分为两大类
  权威域名服务器(authoritative name server)
    一种根据本地知识知道一个DNS区(zone)内容的服务器，它可以回答有关该DNS区的查询而无需查询其他服务器
    每个DNS区至少应有一个IPv4可访问的权威域名服务器提供服务
  递归解析器(recursive resolver)/递归服务器
    以递归方式运行的、使用户程序联系域(domain)名字服务器的程序。
域名服务器类别

## Slide 31: 域名服务器
根据对应域的层次，权威域名服务器又进一步分为以下类别
  根域名服务器(root name server) /根服务器(root server)
  顶级域域名服务器(top-level domain name server)
  二级域域名服务器(second level domain name server)
  三级域域名服务器(third level domain name server)
  ......
三级域及以下的域名服务器(例如nankai.edu.cn)通常在用户本地区域，因此三级域及以下的域名服务器也统称为本地域名服务器
权威域名服务器类别

## Slide 32: 域名服务器
层次树状结构的权威域名服务器
根域名服务器
org域名服务器
com域名服务器
edu域名服务器
…
y.abc.com
域名服务器
二级域名服务器
根域名服务器
顶级域名服务器
abc.com
域名服务器
abc 公司有两个
权威域名服务器

## Slide 33: 域名服务器
根服务器是最高层次的域名服务器，是根服务器系统云的入口点(实例)的名称。根服务器是特定的任意播(anycast)实例，即回答关于根区域内容查询的权威域名服务器
每个根服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名及其IP地址
路由器把查询转发到距离递归服务器最近的一个根服务器(采用了任意播技术)，提高了查询效率
根服务器并不直接把主机用户所查的域名转换成IP地址
(1)根服务器

## Slide 34: 域名服务器
根服务器共有13套(不是13台机器)，这些根服务器相应的域名分别是： a.rootservers.net － m.rootservers.net
更改根服务器数据只在a.rootservers.net上进行，然后同步到另外12套中，这样既能保证数据一致性，也提高了域名服务可靠性
每套都可以有多个镜像(mirrored)根服务器，其内容定期与上述对应的根服务器同步。注意，同步需要一定的时间才能完成
根服务器之间采用任意播(anycast)技术互联。目前全球已设置了1000多台镜像根服务器，用户域名解析请求时延进一步降低。这样可以方便用户，使世界上大部分DNS域名服务器都能就近找到一个根服务器
(1)根服务器

## Slide 35: 域名服务器
顶级域(TLD)域名服务器负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名
当收到DNS查询请求时就给出相应的回答（可能是最后的结果，也可能是下一步应当找的二级域域名服务器的 IP 地址）
(2)顶级域域名服务器

## Slide 36: 域名服务器
每一个主机都必须在某个二级域域名服务器处注册登记。因此二级域域名服务器知道其管辖的主机名应当转换成什么IP地址
    各个单位根据自己的具体情况把本单位的域名划为若干个域名管辖区(zone)，也可简称为区
每个区设置相应的权威域名服务器，用来保存该区中的所有主机的域名到IP地址的映射
一般来说，每个域名服务器只负责解析本辖域的域名
(3)二级域域名服务器

## Slide 37: 域名服务器
每一个Internet服务提供者ISP(Internet Service Provider), 都至少有一个递归服务器，距离用户主机较近
当用户主机发出DNS查询报文时，这个查询报文就首先被送往该主机所在区域的递归服务器
如果所要查询的主机也处在本地ISP的管辖范围，则本地域名服务器就能进行域名解析，否则就需要再询问其他的域名服务器
不同网络中的递归服务器、本地域名服务器的部署层次可能不同
最简单的部署层次是只有一层本地域域名服务器，即三级域域名服务器，且同时也作为递归服务器
(4)递归解析器/递归服务器

## Slide 38: 域名服务器
实际部署中，解析请求路径上的递归服务器/本地域名服务器可能有多层
在递归服务器/本地域名服务器的多层结构中，当本层服务器没有解析结果时，通常是逐级向上递归进行查询
当查询请求到达本地域最上一层域名服务器时，该层服务器对自己无法解析的任何一个域名，首先求助于根服务器（而不是二级域域名服务器），开始逐步迭代查询
(4)递归解析器/递归服务器

## Slide 39: 域名解析过程
当某一应用进程需要进行域名解析时，该应用进程将域名放在DNS请求报文（UDP数据报, 端口号为53）发给递归服务器（使用UDP是为了减少开销）。递归服务器得到查询结果后, 将对应IP地址放在应答报文中返回给应用进程
域名查询有递归查询(recursive query)和迭代查询(或循环查询，iterative query)两种方式
  主机向递归解析器/本地域域名服务器的查询一般采用递归查询
  递归解析器/本地域域名服务器向根服务器可以采用递归查询，但一般优先采用迭代查询
域名解析过程概述

## Slide 40: 域名解析过程
递归查询
  当收到查询请求报文的域名服务器不知被查询域名的IP地址时，该域名服务器就以DNS客户的身份向下一步应查询的域名服务器发出查询请求，即替递归服务器继续查询
  较少使用
顶级域名服务器
dns.com
二级域名服务dns.abc.com
m.xyz.com
根服务器
⑦
③
②
递归查询
递归
查询
①
y.abc.com 的 IP 地址
⑧
⑥
⑤
④
本地域
域名服务器
dns.xyz.com

## Slide 41: 域名解析过程
迭代查询
  当收到查询请求报文的域名服务器不知道被查询域名的IP地址时，就把自己知道的下一步应查询的域名服务器IP地址告诉本地域域名服务器，由本地域域名服务器继续向该域名服务器查询，直到得到所要解析的域名的IP地址，或者查询不到所要解析的域名的IP地址
  通常使用
y.abc.com 的 IP 地址
⑧
顶级域名服务器
dns.com
二级域名服务器dns.abc.com
本地域
域名服务器
dns.xyz.com
m.xyz.com
根服务器
④
⑤
⑥
⑦
②
③
迭代查询
递归
查询
①

## Slide 42: 本章内容
7.1 应用层概述（P3）
7.2 域名系统（P20）
7.3 电子邮件（P42）
7.4 其它应用层协议（P52）
体系结构和服务
用户代理
邮件格式
邮件传送
最后传递

## Slide 43: 电子邮件概述
电子邮件（E-mail）是自早期Internet出现以来最广泛的应用，是一种异步通讯媒介
优越性
  比纸质信件更快更便宜
  使用门槛低
  收件人可随时上网到自己邮箱读取邮件
  电子邮件不仅可传送文字信息，而且还可附上声音和图像等

## Slide 44: 电子邮件系统体系结构
用户代理（user agent）——邮件客户端
传输代理（message transfer agent）——邮件服务器
简单邮件传输协议SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）——邮件服务器之间传递邮件使用的协议
电子邮件系统的构成
电子邮件系统采用C/S工作模式

## Slide 45: 电子邮件系统体系结构
用户代理（邮件客户端）
  编辑和发送邮件
  接收、读取和管理邮件
  管理地址簿
  无统一标准
传输代理（邮件服务器）
  邮箱：保存用户收到的邮件
  邮件输出队列：存储等待发送的邮件
  运行电子邮件协议
SMTP协议
  smtp客户: 发送邮件端
  smtp服务器: 接收邮件端
邮箱是邮件服务器中的一块内存区域，其标识即为电子邮件地址（邮箱名）
电子邮件地址是一个字符串，用于指定邮件接收者
  local-part@domain-name
  domain-name: 域名
  local-part: 域名中的邮箱名
  例：aaa@hotmail.com、david@nankai.edu.cn

## Slide 46: 用户代理
用户代理接口的典型元素
用户代理是一个程序，用户通过它和电子邮件系统交互
让用户能够阅读和发送电子邮件（email message）
与邮件服务器交互，接收、发送电子邮件
常用的用户代理：Outlook, Thunderbird，邮箱大师，Web客户端等

## Slide 47: 邮件传输
邮件传输代理将邮件从发件人中继给收件人
邮件传输采用的协议是SMTP
  SMTP利用TCP可靠地从客户向服务器传递邮件，使用端口25
  直接投递: 发送端直接到接收端
  SMTP的3个阶段：连接建立、邮件传送、连接关闭

## Slide 48: 场景: Alice发送邮件给Bob
Alice使用用户代理撰写发送给 Bob@someschool.edu的邮件
Alice的用户代理 发送邮件到她的邮件服务器；邮件存放在邮件队列
SMTP客户端打开与Bob的邮件服务器的TCP连接
SMTP客户端通过TCP连接发送Alice的邮件
Bob的邮件服务器把邮件存放在Bob的邮箱
Bob调用他的用户代理来读取邮件
用户
代理
传送
代理
传送
代理
1
2
3
4
5
6
Alice的邮件服务器
用户
代理
Bob的邮件服务器

## Slide 49: POP3协议
POP3由RFC1939定义，是一个非常简单的最终交付协议
当用户代理打开一个到端口110上的TCP连接后，客户/服务器开始工作
POP3的三个阶段：
  认证(Authorization)：处理用户登录的过程
  事务处理(Transactions)：用户收取电子邮件，并将邮件标记为删除
  更新(Update)：将标为删除的电子邮件删除
POP3使用客户/服务器工作方式，在接收邮件的用户PC机中必须运行POP客户程序，而在用户所连接的邮件服务器中则运行POP服务器程序

## Slide 50: IMAP
IMAP—Internet邮件访问协议[RFC 2060]
  用于最终交付的主要协议
  IMAP是POP3的改进版
  邮件服务器运行侦听端口为143的IMAP服务
  用户代理运行一个IMAP客户端
  客户端连接到服务器并开始发出命令

## Slide 51: IMAP特性
IMAP允许用户在不同的地方使用不同的计算机随时上网阅读和处理自己的邮件
IMAP服务器把每个邮件与一个文件夹联系起来
  当邮件第一次到达服务器时，它与收件人的INBOX文件夹相关联
  收件人能够把邮件移到一个新的文件夹中，阅读邮件，删除邮件等
IMAP还为用户提供了在远程文件夹中查询邮件的命令，按指定条件去查询匹配的邮件
与POP3不同，IMAP服务器维护了IMAP会话的用户状态信息
  例如，文件夹的名字、哪些邮件与哪些文件夹相关联

## Slide 52: 目 录
7.1 应用层概述（P3）
7.2 域名系统（P20）
7.3 电子邮件（P42）
7.4 其它应用层协议（P52）
Telnet
FTP
SNMP

## Slide 53: Telnet
远程登录是网络最早提供的基本服务之一
  通过终端仿真协议实现对远程计算机系统的访问，就像访问本地资源一样
  这个过程对用户是透明的
远程登录需要解决异构计算机系统的差异性问题
  主要体现在对终端键盘输入命令的解释上
Telnet协议最早出现在20世纪60年代后期
1983年由RFC 854确定为Internet标准
Telnet协议使用C/S方式实现
  在本地系统运行Telnet客户进程，在远程主机运行Telnet服务器进程
Telnet协议使用TCP连接通信
  服务器进程默认监听TCP 23端口，使用主进程等待新的请求，并产生从属进程来处理每一个连接
7.7 其它应用层协议

## Slide 54: FTP
网络环境下复制文件的复杂性
  计算机存储数据的格式不同
  文件目录结构和文件命名规则不同
  对于相同的文件存取功能，操作系统使用的命令不同
  访问控制方法不同
文件传输协议FTP(File Transfer Protocol)是Internet上使用最广泛的应用层协议之一
  FTP提供交互式的访问，允许用户指明文件的类型与格式，并允许文件具有存取权限
  FTP屏蔽了各计算机系统的细节，适用于在异构网络中任意计算机之间传送文件
  RFC 959早在1985年就已经成为Internet的正式标准
7.7 其它应用层协议

## Slide 55: FTP
FTP使用C/S方式实现
FTP工作过程
  服务器主进程打开TCP 21端口，等待客户进程发出的连接请求
  客户可以用分配的任意一个本地端口号与服务器进程的TCP 21端口进行连接
  客户请求到来时，服务器主进程启动从属进程来处理客户进程发来的请求
  服务器从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他子进程
  服务器主进程返回，继续等待接收其他客户进程发来的连接请求，服务器主进程与从属进程并行工作
7.7 其它应用层协议

## Slide 56: SNMP（Simple Network Management Protocol）
网络管理的目的
  有效利用网络资源
  及时报告和处理网络故障
  保障网络正常、高效运行
网络管理的功能
  配置管理（Configuration Management）
  故障管理（Fault Management）
  性能管理（Performance Management）
  计费管理（Accounting Management）
  安全管理（Security Management）
7.7 其它应用层协议

## Slide 57: SNMP
SNMP概述
  指导思想
    尽可能简单：用简单的系统结构和协议来解决复杂的网络管理问题
      协议交互过程简单，仅有4类操作对网络进行管理
      使用UDP协议，以简化设计和降低通信开销
    影响尽量小：网络中任何软硬件的增减对原有管理对象的影响尽量小
  版本变迁
    SNMPv1：RFC 1067(1988)、RFC 1098(1989)、RFC 1155~1157(1990)
    SNMPsec：RFC 1351~1353(1992)
    SNMPv2：RFC 1441~1445(1993)
    SNMPv3：RFC 3410~3418(2002)，安全性和可管理性大为提高
7.7 其它应用层协议

## Slide 58: SNMP
SNMP协议实现
  SNMP使用无连接的UDP协议实现
  SNMP使用C/S方式实现
SNMP是有效的网络管理协议
  使用周期性轮询方式实现对网络资源的实时监控与管理
7.7 其它应用层协议

## Slide 59: 本章目标
掌握应用进程通信方式以及服务进程工作模式
掌握域名系统基本原理和工作机制
掌握电子邮件系统体系结构及基本工作原理
掌握Telnet、FTP、SNMP等应用层协议的工作原理

## Slide 60: 谢谢！